研發專案報告標準格式範本

財團法人中興工程顧問社

台灣南部區域枯旱特性

執行單位：

計畫主持人：

研究人員：

中華民國   年   月

研發專案報告標準格式範本

財團法人中興工程顧問社

台灣南部區域枯旱特性

使用手冊

執行單位：

計畫主持人：

研究人員：

中華民國   年   月

台灣南部區域枯旱特性

王育民1       陳秀娟2

摘   要

本報告目的在於探討分析南部區域之枯旱特性。由於區域之枯旱特性與區域之降雨特性有密切之相關，特就南部區域24條中央及地方管理之河川流域地區之枯旱特性進行分析，總共分析230處記錄年超過30年之雨量站資料。本報告針對上述雨量站進行長期之趨勢分析，探討雨量是否有明顯增加或減少趨勢；進行雨量小於某一門檻值之連續最長日數之周期分析，以推估枯旱之周期；針對雨量小於門檻值之連續最長日數進行頻率分析，以瞭解在嚴重枯旱時之枯旱事件之機率特性。

本報告之分析結果顯示南部區域各流域之降雨量大致呈現有逐年遞減之趨勢；當切割水準小於3.0mm以下時之最長連續不降雨日數有逐年遞增之趨勢；枯旱周期分析結果顯示南部區域之枯旱周期約有具20年至30年之大周期，5年至8年之中周期以及3年之小周期。在枯旱頻率分析結果方面，日雨量小於0.5、1.0、2.0、3.0、4.0及5.0mm之年最長連續日數大多屬對數皮爾遜III型分布或極端值I型分布。本報告所完成之南部區域各河川流域之枯旱特性分析成果，可提供未來於南部區域各河川流域進行水資源開發時，評估流域水源之參考依據。

1中興工程顧問股份有限公司 水利工程部 工程師

2中興工程顧問股份有限公司 水利工程部 工程師

Drought Characteristics in Southern Taiwan

Yu-Ming Wang1      Hsiu-chuan chen2

abstract

The purpose of this study is to investigate and analyze the drought characteristic in southern Taiwan.  Because the drought characteristic is strongly related to the rainfall, the rainfall data collected by 230 gauges, which belong to 24 watersheds in southern area, are used in this study.  The annual rainfall data are investigated, then the least squares method and t-test are used to judge the rainfall to see whether it has a long trend or not.  The moving-average method and spectral analysis are used to examine the drought period that shows the period of the longest run of no rain.  Finally, the drought frequency analysis is also discussed in this study.  Results of this study show the longest run of no rain having an increasing trend.  The long, median, and short periods of drought are about 20 to 30, 5 to 8, and 3 years respectively.  Results of drought frequency analysis show that the most appropriate probability distribution for drought is the Logarithm Pearson type III distribution.

1 Engineer, Hydraulic Engineering Dept., SINOTECH Engineering Consultants, LTD.

2 Engineer, Hydraulic Engineering Dept., SINOTECH Engineering Consultants, LTD.

台灣南部區域枯旱特性

目  錄

頁  次

圖目錄	III

表目錄	V

第一章 前 言	 1

1.1緣起與目的	 1

1.2 報告內容	 1

1.3 主要成果	 2

第二章 文獻回顧	 10

第三章 基本資料蒐集分析	 17

3.1 研究區域概述	 19

3.2 基本資料特性	 20

第四章 理論分析	 30

4.1 乾旱定義	 33

4.2 趨勢分析	 36

4.3 週期分析	 39

4.4 頻率分析	 42

第五章 分析內容	 50

5.1 連續不降雨日數之統計分析	 55

5.2 趨勢分析	 58

5.3 週期分析	 59

5.4 頻率分析	 63

第六章 結果與討論	 68

頁  次

6.1 分析結果	 76

6.1.2 枯旱趨勢分析	 76

6.1.3 枯旱週期分析	 77

6.1.4 枯旱頻率分析	 90

6.2 討  論	 100

6.2.1 連續不降雨日數之統計分析	 108

6.2.2 枯旱趨勢分析	 112

6.2.3 枯旱週期分析	 114

6.2.4 枯旱頻率分析	 120

第七章 結論與建議	 124

7.1 結論	 127

7.2 建議	 133

參考文獻	 140

附錄Ⅰ 枯旱趨勢分析結果	附I-1

附錄II 枯旱週期分析結果	附II-1

圖  目  錄

頁  次

圖3.1-1  南部區域水源暨輸水工程設施之位置示意圖	 19

圖3.1-2  南部區域年等雨量線圖	 19

圖4.1-1  乾旱事件切割示意圖	 34

圖6.1-1  朴子溪流域竹崎(1)站之雨量記錄圖	 34

圖6.1-2  八掌溪流域南靖站之雨量記錄圖	 76

圖6.1-3  曾文溪流域麻豆站之雨量記錄圖	 76

圖6.1-4  鹽水溪流域台南(1)站之雨量記錄圖	 77

圖6.1-5  二仁溪流域仁德站之雨量記錄圖	 78

圖6.1-6  高屏溪流域旗山(1)站之雨量記錄圖	 78

圖6.1-7  東港溪流域萬丹(1)站之雨量記錄圖	 79

圖6.1-8  林邊溪流域來義站之雨量記錄圖	 79

圖6.1-9  南部區域各主要河川雨量站年雨量動差平均歷線圖	 79

圖6.1-10 高屏溪流域土壟(2)雨量站之水文年年雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	 80

圖6.1-11 高屏溪流域土壟(2)雨量站之豐水期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	 80

圖6.1-12 高屏溪流域土壟(2)雨量站之枯水期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	 80

圖6.1-13 高屏溪流域土壟(2)雨量站之梅雨期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	 81

圖6.1-14 高屏溪流域土壟(2)雨量站之颱風期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	 81

圖6.1-15 高屏溪流域六龜(1)雨量站之水文年年雨量其各階移動

頁  次

圖6.1-17 高屏溪流域六龜(1)雨量站之枯水期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	  82

圖6.1-18 高屏溪流域六龜(1)雨量站之梅雨期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	  83

圖6.1-19 高屏溪流域六龜(1)雨量站之颱風期雨量其各階移動

平均後波譜密度圖	  84

圖6.1-20 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於0.5mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  85

圖6.1-21 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於1.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  86

圖6.1-22 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於2.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  87

圖6.1-23 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於3.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  88

圖6.1-24 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於4.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  89

圖6.1-25 高屏溪流域土壟(2)雨量站日雨量小於5.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  90

圖6.1-26 高屏溪流域六龜(1)雨量站日雨量小於0.5mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  91

圖6.1-27 高屏溪流域六龜(1)雨量站日雨量小於1.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  91

圖6.1-28 高屏溪流域六龜(1)雨量站日雨量小於2.0mm之最長

連續日數其各階移動平均後波譜密度圖	  92

表  目  錄

頁  次

表3.1-1 南部區域主要河川特性與水文特性	  20

表3.2-1 南部區域各雨量站站況表	  21

表3.2-2 南部區域各雨量站雨量資料基本統計分析表	  21

表6.1-1 南部區域各雨量站之不降雨日數基本統計分析表	  76

表6.1-2 各流域連續最長不降雨日數之整理分析結果	  80

第一章  前  言

1.1 緣起與目的

台灣屬亞熱帶氣候，雖有近2,515公厘之平均年雨量，然降雨季節與地區分布極為不均，豐枯水期明顯，河川流量變化甚大，致使冬春之際常生枯旱，時有持續四、五個月之久，尤以南部區域之枯旱特為嚴重。此外，近來豐枯兩季愈形極端，有研究報告指出可能與全球氣候變遷有關，或受聖嬰現象之影響。

由於新的水資源開發漸形困難，使得政府因應枯旱之用水策略愈形重要，雖然政府已訂定各種用水標的之救旱措施，例如農委會之灌溉枯旱缺水措施、自來水公司之生活及工業用水缺水措施、或水資源局之加強推動節約用水以及擬訂區域性水資源調配之基本計畫，然而所有之救旱措施與基本計畫，均是假設在枯旱已發生時。事實上，枯旱發生前之水資源管理亦不容忽視，而要有效的因應枯旱前與枯旱時之管理策略，均須倚靠詳實的枯旱分析結果。雖然，已有許多文獻研究枯旱問題，例如有分析枯旱之週期、或進行河川低流量之頻率分析、或對枯旱做預測，然對於枯旱特性之描述似乎均不夠完整。因此，為完整地探討枯旱之特性，本報告之目的由多種角度分別對枯旱進行趨勢分析、週期分析、頻率分析，以完整地描述南部區域之枯旱特性。

1.2 報告內容

為分析南部區域枯旱特性，本報告針對南部區域之降雨量進行長期之趨勢分析，探討雨量之明顯趨勢；進行雨量小於某一門檻值之連續最長日數之週期分析，以推估枯旱之週期；針對雨量小於某一門檻值之

連續最長日數進行頻率分析，以瞭解在嚴重枯旱時之枯旱事件特性；以下就各項研究項目之方法及步驟加以說明。

1.基本水文資料蒐集

本報告蒐集南部區域主、次要河川流域，具15年記錄以上之雨量站與水文站之基本資料，作為分析南部區域枯旱特性之基礎。

2.水文趨勢分析

利用各雨量站資料分析南部區域枯水期、豐水期及全年期之長期雨量變化趨勢，主要分析項目有：

- 各雨量站年雨量、豐枯期、梅雨期及颱風期雨量之趨勢分析。

- 日雨量小於某一門檻值之最長連續日數之趨勢分析。

3.枯旱週期分析

本報告以移動平均法與波譜分析法作為枯旱週期之分析方法，進行下列項目之分析：

- 各雨量站年雨量、豐枯期、梅雨期及颱風期雨量之週期分析。

- 日雨量小於某一門檻值之最長連續日數之週期分析。

4.枯旱頻率分析

本報告採用適當的機率分布，針對日雨量小於某一門檻值之最長連續日數進行頻率分析。

第六章  結果與討論

6.1 分析結果

6.1.1 連續不降雨日數之統計分析

關於連續不降雨日之基本統計分析，即各流域（共27個流域地區）各雨量站之連續最長不降雨日數、連續最短不降雨日數、連續不降雨日數之平均值、連續不降雨日數之標準偏差等，統計結果詳見表6.1-1。進一步將表6.1-1整理分成各流域連續最長不降雨日數於表6.1-2。由表中結果顯示，各站之最長不降雨日大致顯示達四至五個月，最甚者達七個月，平均不降雨日亦有四至十日之久。顯示豐枯明顯但不平均，且枯旱情形非常嚴重，因此有必要再針對豐水期、枯水期及全年期之長期雨量趨勢變化情形、枯旱之週期、頻率及持續時間等作更詳細之分析。

6.1.2 枯旱趨勢分析

由於雨量時空變化不均，區域之枯旱特性與長期降雨特性關係密切，故本報告於進行南部區域之枯旱趨勢分析前，先行分析南部區域長期降雨量之特性。首先，就南部區域重要河川流域選擇記錄長度較長之雨量站，分別為朴子溪之竹崎(1)站，八掌溪之南靖站、曾文溪之麻豆站、鹽水溪之台南(1)站、二仁溪之仁德站、高屏溪之旗山(1)站、東港溪之萬丹(1)站、以及林邊溪之來義(4)站，圖6-1至6-8為各站年雨量之歷線圖。

由於雨量之時空變化不均，本報告有關長期降雨趨勢分析結果如

下：

(1).進行各雨量站水文年之雨量、豐、枯期雨量、颱風期、梅雨期雨量之趨勢分析，其結果見附錄Ⅰ之表Ⅰ-1至表Ⅰ-5所示。

(2).進行日雨量小於0.5、1.0、2.0、3.0、4.0及5.0mm之最長連續日數之趨勢分析，其結果見附錄Ⅰ之表Ⅰ-6至表Ⅰ-11所示。

6.1.3 枯旱週期分析

有關枯旱週期分析之結果如下：

(1).各雨量站水文年之雨量、豐、枯期雨量、颱風期、梅雨期雨量之週期分析，其結果見附錄Ⅱ之表Ⅱ-1至表Ⅱ-5所示，其波譜密度圖由於分析之站數過多及資料過於龐大，故僅以高屏溪流域土壟(2)及六龜(1)站為代表，可見圖6-10至圖6-19。

(2).日雨量小於0.5、1.0、2.0、3.0、4.0及5.0mm之最長連續日數之週期分析，其結果見附錄Ⅱ之表Ⅱ-6至表Ⅱ-11所示，土壟及六龜(1)站之波譜密度圖見圖6-20至圖6-31。

參考文獻

- 易任、王如意、金紹興、徐享崑，「台灣集水區乾旱特週期性及乾旱模式之研究」，台大農工系研究報告，1979。

- 易任，「台灣河川枯水量之研究—淡水河流域」，台大農工系研究報告，1980。

- 張斐章、陳莉、陳永祥，「高屏溪流域乾旱之統計特性與探討」，農委會研究報告，1992。

- 虞國興，「台灣乾旱特性之研究」，水資會之研究報告，1992。

- Chang, T.J., “Characteristics of Extreme Precipitation”, Vol. 23, No. 9, pp. 1367-1378, 1984.

- Downer, N., Siddigui, M.M. and Yevjevich, V., “Application of Runs to Hydrologic Droughts”, Proc. HIS, Fort Collins, Colorado, 1967.

- Gupta, V.K. and Duckstein, L., “A Stochastic Analysis of Extreme Droughts”, Water Resources Research, Vol. 11, No. 2, pp. 221-228. 1985.

- Keith W. Hipel “Extreme Values: Floods and Droughts”, Stochastic and Statistical Methods in Hydrology and Environmental Engineering Volume 1, USA, 1994.

- Yevjevich, V., “Structure of Daily Hydrologic Series”, Water Resources Publications, Littleton, Colorado, USA, 1984.

# Text boxes

1

2

76

77

140

- I -

- II -

- III -

- IV -

- V -